ZP/UR/89/2015                                                                                                                   Zał. nr 1a do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 1:

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |
| --- | --- |
| Poz. nr 1 System monitorowania parametrów środowiska w pomieszczeniach czystych |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Licznik cząsteczek stałych w powietrzu do monitorowania czystych pomieszczeń. Urządzenie może być stosowane jako przenośne lub stacjonarne Min 6 kanałów pomiarowych, w tym konieczne dla cząsteczek 0,5μm i 5,0μm Min. Prędkość przepływu 28.0 l/min.± 5% Ilość zapamiętanych programów min. 3000 Brak możliwości ingerowania w dane pomiarowe. Sposoby komunikacji z urządzeniem minimum USB i sieciowa (Ethernet) Posiada możliwość zdalnego sterowania minimum: przez przeglądarkę internetową, zapisywanie w czasie rzeczywistym do dedykowanego programu, zapisywanie na USB Sposoby generowania raportów minimum: raporty USB, wydruki pomiarów, raporty certyfikacji dla ISO i EC GMP, uśrednianie Wyświetlacz kolorowy min 5,0’ Wbudowana drukarka termiczna Zewnętrzna sonda do pomiaru temperatury i wilgotności Wykonana walidacja i dołączona dokumentacja walidacyjna zawierająca formularze IQ/QQ | XXX |  |
| 2. | Ręczny licznik cząstek w powietrzu Min. 3 kanały pomiarowe w tym konieczne dla cząsteczek 0,5μm i 5,0μm Szybkość poboru próbki min. 2.8l/min. Pamięć min. 10000 pomiarów Gniazdo do komunikacji z komputerem. Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki. Opcje pomiarowe minimum: powtarzane, pojedyncze, ciągłe, przeliczane, według standardu ISO Opcje raportów minimum: powtarzane, pojedyncze lub ciągłe, przeliczane oraz ISO Komunikaty alarmowe minimum: przekroczona koncentracja, przekroczone limity alarmowe, zasilanie lasera, słaba bateria Brak możliwości edytowania wyników Dołączona dokumentacja walidacyjna zawierająca formularze IQ/QQ | XXX |  |
| 3. | Oprogramowanie do monitorowania liczby cząstek, warunków otoczenia i przebiegu procesu w pomieszczeniach czystych. Oprogramowanie umożliwiające zbieranie, wyświetlanie, analizowanie, zachowywanie i raportowanie danych pobranych z systemu monitoringu. Alarm w czasie rzeczywistym o zaistniałym problemie z funkcją powiadamiania min. wysyłanie wiadomości SMS Określanie krótkotrwałych i długotrwałych trendów Konfiguracja sprzętowa w trakcie pracy systemu Możliwość wielkoformatowego zapisywania danych Możliwość przeglądania danych, wszystkich rejestrowanych parametrów, w czasie rzeczywistym Do oprogramowania można wprowadzić mapę pomieszczenia z naniesionymi urządzeniami monitorującymi. Generowania wykresów w czasie rzeczywistym lub zachowanych danych Wykresy można generować dla wybranych cząstek i punktów pomiarowych, wartości sytuacji ostrzegawczych i alarmowych, stanu urządzeń. Wielokrotne wykresy można wyświetlać na ekranie jednocześnie, można je także zachować do późniejszej analizy. Dziennik zdarzeń rejestrujący wszelkie sytuacje alarmowe, błędy komunikacji, stan urządzenia, zmiany konfiguracyjne czy działania operatorów. Operator ma możliwość przeglądania wydarzeń i umieszczania komentarza do nich. Generator zadań pozwala zaplanowanie zadań, które będą wykonywane automatycznie. Oprogramowanie umożliwia komunikacje poprzez protokół TCP/IP Licencja: min. 1 klient, min. 1 baza danych min. 2 punkty próbkowania. | XXX |  |
| 4. | Komputer przenośny typu laptop: Procesor uzyskujący w teście PassMark - CPU Mark wynik min. 2450 pkt. (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net w terminie pomiędzy dniem zamieszczenia ogłoszenia na stronie UR a terminem złożenia oferty). Wymagane potwierdzenie osiągniętego wyniku – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. Pamięć RAM min. 4GB Dysk twardy min. 1TB Przekątna ekranu min. 15,6’ Zainstalowany system operacyjny umożliwiający pracę zaoferowanego oprogramowania do monitorowania liczby cząstek, warunków otoczenia i przebiegu procesu w pomieszczeniach czystych (pkt. 3 SIWZ) | XXX |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesięcy od daty protokolarnego odbioru systemu w miejscu instalacji u Zamawiającego. (*stanowi kryterium oceny ofert) | XXX |  |
| 6. | Dostawca zapewnia wsparcie aplikacyjne | Tak/Nie |  |
| 7. | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. | XXX |  |
| 8. | Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | XXX |  |
| 9. | Bezpłatne szkolenie, dostawa i instalacja w siedzibie Zamawiającego. | Tak/Nie |  |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta praz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena brutto oferty :		70 %

B. Gwarancja (w miesiącach): 	20 %

C. Termin realizacji:		10 %

Minimalny czas gwarancji: 24 miesięcy. Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 36 miesięcy lub więcej.

Maksymalny termin realizacji może wynosić 14 dni. Oferty z terminem realizacji powyżej 14 dni zostaną odrzucone.

ZADANIE NR 2:

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |
| --- | --- |
| Zamrażarka niskotemperaturowa, 1 szt. |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zamrażarka niskotemperaturowa w wykonaniu szafowym | Tak/Nie | xxx |
| 2. | Min. pojemność użytkowa 500 litrów | xxx |  |
| 3. | Maksymalna zewnętrzna szerokość zamrażarki 85cm (razem z klamką i zawiasami, Zamawiający nie dopuszcza podawania wymiaru bez ww. elementów) a głębokość zewnętrzna zamrażarki nie większa niż 90cm– wymagane z powodu ustawienia pomiędzy meblami laboratoryjnymi. | xxx |  |
| 4. | Maksymalna waga urządzenia nie większa niż 300 kg. | xxx |  |
| 5. | Izolacja zamrażarki wykonana w technologii próżniowej | Tak/Nie | xxx |
| 6. | Maks. 1 zewnętrzne i min. dwoje wewnętrznych drzwi | xxx |  |
| 7. | Drzwi wewnętrzne izolowane z mechanicznym zatrzaskiem uszczelniającym oraz z możliwością demontażu bez użycia narzędzi celem ułatwienia procedur konserwacyjnych oraz dekontaminacji i dezynfekcji. | Tak/Nie | xxx |
| 8 | Zakres nastawiania temperatury od -50°C do -85°C lub szerszym | xxx |  |
| 9 | Dokładność regulacji temperatury ±1°C lub dokładniejszy | xxx |  |
| 10 | Minimum 3 półki w komorze z możliwością regulacji ich wysokości | xxx |  |
| 11 | Sterownik mikroprocesorowy | Tak/Nie | xxx |
| 12 | Panel sterowania ze zintegrowanym wyświetlaczem typu LED lub LCD | Tak/Nie | xxx |
| 13 | Sterownik wyposażony w alarmy minimum o niekontrolowanym wzroście lub spadku temperatury w zamrażarce, niedomknięciu drzwi, zaniku zasilania, zanieczyszczeniu filtra skraplacza, rozładowaniu baterii podtrzymującej układ alarmowy, alarm zdalny NO/NC. | xxx |  |
| 14 | Możliwość regulacji progów alarmów zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury w zakresie od 5-20°C°(lub szerszym) od zaprogramowanej temperatury pracy. | xxx |  |
| 15 | Wbudowany system diagnostyczny z wyświetlaniem kodów błędów minimum sygnalizacja zbyt niskiego napięcia w sieci, przeciążenia układu chłodzenia, nieprawidłowej temperatury otoczenia, informacja o usterkach czujników temperatury, informacja o konieczności wymiany zużytych komponentów). | Tak/Nie | xxx |
| 16 | Funkcja blokady klawiatury przed nieautoryzowaną zmianą parametrów. | Tak/Nie | xxx |
| 17 | Funkcja wyciszania alarmu dźwiękowego dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania. | Tak/Nie | xxx |
| 18 | Funkcja blokady wyciszenia alarmu dźwiękowego | Tak/Nie | xxx |
| 19 | Funkcja regulacji czasu wznowienia pracy po zaniku napięcia dla ochrony przed przeciążeniem instalacji elektrycznej. | Tak/Nie | xxx |
| 20 | Możliwość kalibracji czujnika temperatury z poziomu panelu sterowania. | Tak/Nie | xxx |
| 21. | Min. 4 samonastawne kółka transportowe do łatwego przemieszczania urządzenia. | xxx |  |
| 22 | Drzwi zewnętrzne zamrażarki zamykane na klucz. | Tak/Nie | xxx |
| 23. | Układ chłodzenia kaskadowy, dwu-kompresorowy | Tak/Nie | xxx |
| 24 | Poziom głośności pracy urządzenia 50dB+/-5% | xxx |  |
| 25. | Zamrażarka wyposażona w stelaże - min. 12 sztuk oraz kriogeniczne pudełka kartonowe z kratką wewnętrzną 9x9 - min. 240 sztuk | xxx |  |
| 26. | Zamrażarka wyposażona w wolnostojący system awaryjnego podtrzymywania temperatury typu backup z funkcją zliczania pozostałego w butli CO2 | Tak/Nie | xxx |
| 27. | Możliwość doposażenia zamrażarki w rejestrator temperatury z powiadamianiem na telefon komórkowy o stanach awaryjnych | Tak/Nie | xxx |
| 28. | Zamrażarka spełnia wymogi produktu medycznego i posiada rejestrację w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych (zamrażarka przeznaczona do przechowywania materiału biologicznego stosowanego w procedurach terapeutycznych). | Tak/Nie | xxx |
| 29. | Nominalny pobór mocy nie większy niż 1100W | xxx |  |
| 30. | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu instalacji u Zamawiającego. (*stanowi kryterium oceny ofert) | xxx |  |
| 31. | Dostawca zapewnia wsparcie aplikacyjne | Tak/Nie | xxx |
| 32 | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. | xxx |  |
| 33 | Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | xxx |  |
| 34 | Bezpłatne szkolenie, dostawa i instalacja w siedzibie Zamawiającego. | Tak/Nie | xxx |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta praz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena brutto oferty :		60 %

B. Gwarancja (w miesiącach): 	20 %

C. Termin realizacji:		20 %

Minimalny czas gwarancji: 12 miesięcy. Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 36 miesięcy lub więcej.

Maksymalny termin realizacji może wynosić 14 dni. Oferty z terminem realizacji powyżej 14 dni zostaną odrzucone.