ZP/UR/117/2019						               	Załącznik nr 1 do Siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Warunki wspólne dla Zadań nr 1 i 2:

I. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie podać Zamawiającemu adres/adresy punktu serwisowego oraz dokładny adres, numer telefonu i numer fax.

Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.

Nie rzadziej niż co 12 miesięcy przegląd techniczny przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, (przy czym ostatni przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem całego okresu gwarancji).

Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia: maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia: maksymalnie 14 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli naprawa przekroczy określony czas skutecznej naprawy, wówczas Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż przedmiot zamówienia. Obowiązek dostawy Sprzętu zastępczego powstaje w 15 dniu licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia.

Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w użytkowaniu spowodowanej naprawą gwarancyjną.

Jeżeli w wyniku 3 napraw zgłoszonych w okresie gwarancyjnym przedmiot umowy nadal będzie wykazywał wady Wykonawca zobowiązuje się do wymiany niesprawnego modułu na nowy wolny od wad w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego, że przedmiot umowy wykazuje wady. Zawiadomienie winno być wysłane listem poleconym. Zgłoszone wady nie muszą być wadami jednego rodzaju, kolejno się powtarzającymi, lecz jakimikolwiek wadami przedmiotu umowy. Za zagubienie/uszkodzenie sprzętu wysłanego do/z serwisu odpowiada Wykonawca i on ponosi wszelkie koszty.

Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez co najmniej 5 lat.

Pełny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę pod wskazany przez Zamawiającego adres, montaż i uruchomienie urządzeń oraz przeszkolenie Zamawiającego (wytypowanych osób)z pełnego zakresu obsługi i wykorzystania wszystkich funkcji dostarczonych urządzeń.

Zadanie nr 1: „Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego  oraz  fantom niemowlęcia do nauki dostępów dożylnych”

| L.P. | PRZEDMIOT | OPIS- PARAMETRY MINIMALNE |
| --- | --- | --- |
| POZ.1 | ZAAWANSOWANY FANTOM PIELĘGNACYJNY PACJENTA DOROSŁEGO | Fantom odwzorowujący postać dorosłej kobiety zaprojektowany tak, aby umożliwić trenowanie ogólnych umiejętności pielęgniarskich, łącznie z opieką nad stomią, cewnikowaniem, przeprowadzaniem badania ginekologicznego. CECHY OGÓLNE Pełnowymiarowe ciało z miękką realistyczną skórą twarzy, rąk, stóp i palców oraz posiadające ruchomą głowę, szczękę,łokcie, nadgarstki, kostki i kolana Stylowa peruka umożliwia czesanie włosów i chirurgiczne oznakowanie. Otwierane i zamykane oczy umożliwiają ćwiczenie procedur okulistycznych, Symulowany kanał uszny umożliwia zakrapianie i przepłukiwanie. Możliwość karmienia przez rurki NG i OG. Możliwe jest też wykonanie lewatywy. GINEKOLOGIA Realistyczna pochwa i szyjka macicy umożliwiająca pobieranie wymazu CEWNIKOWANIE Możliwość wykonania żeńskiego i męskiego cewnikowania z użyciem miękkich silikonowych cewników. INIEKCJA I INFUZJA Możliwość wykonania iniekcji domięśniowych INNE - posiada wyciągalne i wymienne wewnętrzne zbiorniki - możliwość rozłączenia w pasie dla łatwiejszego przechowywania - zatrzask zapewniający uszczelnienie pomiędzy zbiornikami a stomiami - posiada owrzodzoną stopę - zestaw silikonowych ran przedstawiających owrzodzenia 1-go, 2-go, 3-go oraz 4-go stopnia. - zestaw silikonowych ran przedstawiających różne typy poparzeń (oparzenie dłoni, przedramienia, twarzy klatki piersiowej oraz pleców). W zestawie znajduje się 10 ran. Rany umieszczone są w walizce. Zawiera: instrukcję obsługi, torbę. |
| POZ.2 | FANTOM NIEMOWLĘCIA DO NAUKI DOSTĘPÓW DOŻYLNYCH | Fantom w postaci głowy przedstawiający sześciomiesięczne niemowlę. Umożliwia demonstrację i naukę iniekcji w żyłę skroniową i szyjną u noworodków i niemowląt. Winylowa skóra roluje się podczas palpacyjnego badania położenia żyły. Żyły wykonane z syntetycznego kauczuku, który zapewnia realistyczne odczucie podczas palpacji żyły oraz wykonywania iniekcji. Mała średnica żył odwzorowuje żyły niemowlęcia. Wytrzymały dzięki wymiennym żyłom i skórze. W zestawie: fantom w postaci głowy, rezerwuar na płyny, dwa wenflony, sztuczna krew- 500 ml, instrukcja obsługi i torba do przenoszenia. |

Zadanie nr 2: „Różne urządzenia medyczne”

Urządzenia medyczne: pompa strzykawkowa, pompa infuzyjna objętościowa,

ssak próżniowy lub elektryczny, aparat KTG, aparat EKG, ssak elektryczny

aparat EKG, ssak elektryczny, detektor tętna płodu, ssak elektryczny, pompa infuzyjna.

| L.P. | PRZEDMIOT | OPIS- PARAMETRY MINIMALNE |
| --- | --- | --- |
| POZ.1 | POMPA STRZYKAWKOWA | Pompa infuzyjna 1-strzykawkowa. System programowania parametrów infuzji z możliwością ustawiania co najmniej : prędkości, prędkości i dawki, prędkości i czasu lub dawki i czasu Prędkość dozowania nastawiana co 0,1 ml/h: 0,1 ÷ 2000 ml/h dla strzykawki 50 ml 0,1 ÷ 1200 ml/h dla strzykawki 30 ml 0,1 ÷ 1000 ml/h dla strzykawki 20 ml 0,1 ÷ 600 ml/h dla strzykawki 10 ml 0,1 ÷ 400 ml/h dla strzykawki 5 ml Objętość infuzji minimum: 0,1 ÷ 1000 ml, ustawiana max co 0,1 ml Maksymalna prędkość dozowania dawki uderzeniowej (bolus) nastawiana co 0,1 ml/h: do 2000 ml/h dla strzykawki 50 ml do 1200 ml/h dla strzykawki 30 ml do 1000 ml/h dla strzykawki 20 ml do 600 ml/h dla strzykawki 10 ml do 400 ml/h dla strzykawki 5 ml Jednostki programowania infuzji co najmniej: ml/h, μg/h, mg/h, μg/kg/h, mg/kg/h, μg/kg/min, mg/kg/min Dawka początkowa do objętości strzykawki Waga pacjenta: do 300 kg Czas infuzji: minimum 98 godzin Prędkość KVO: w zakresie co najmniej od 0 ÷ 5 ml, programowana co max 0,1 ml/h Dokładność dozowania: ± 2% Programowane ciśnienie okluzji – co najmniej 9 poziomów: W zakresie co najmniej 40 ÷ 120 kPa co max 10 kPa Typy strzykawek : 10, 20, 30, 50/60 ml (kompatybline ze strzykawkami różnych producentów) Zasilanie: w zakresie od 100 - 240 VAC, 50/60 Hz lub 12 - 15 VDC Pobór mocy: maksymalnie 10 VA Akumulator wewnętrzny: NiMh (min. 1300 mAh) Czas pracy z akumulatora: co najmniej 20 h przy prędkości 5 ml/h. Czas ładowania akumulatora: max 24 h Wymiary gabarytowe (s x g x w): 320 x 182 x 142 mm +/-5 mm Warunki pracy urządzenia: temperatura otoczenia w zakresie co najmniej od + 5 °C do + 40 °C, wilgotność względna w zakresie co najmniej 20% ÷ 90% Gniazdo alarmu zewnętrznego Wyświetlacz: LCD duży, czytelny, dwuwierszowy, INNE FUNKCJE (co najmniej): -likwidacja bolusa okluzyjnego (ABS) -automatyczne rozpoznawanie strzykawek -informacja o stanie naładowania akumulatora -biblioteka leków z możliwością modyfikacji (64 leki) -infuzje wielofazowe z możliwością zapisania profilu -wskaźnik ciśnienia infuzji -programowanie nazwy oddziału -blokada zmiany parametrów hasłem -funkcja wypełniania drenu -funkcja STAND-BY ( od co najmniej 1 sek - 24h) -testy użytkownika i serwisowe -historia infuzji: około 2000 zdarzeń czas utrzymania danych w pamięci: do min. 10 lat -regulacja głośności alarmu: co najmniej 3 poziomy głośności, ton przerywany lub ciągły Statyw jezdny z listwą przyłączeniową i możliwością przymocowania pompy oraz wieszakiem na kroplówki |
| POZ.2 | POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA | Pompa infuzyjna perystaltyczna, objętościowa, strzykawkowa. Szybkość dozowania - w trybie standard w zakresie co najmniej od 1 - 1000 ml/godz. Programowana co max. 0,1 ml/godz. Dokładność dozowania: <=5% Maksymalna objętość dozowania: 9 999 ml, programowana co max. 0,1 ml Maksymalny czas dozowania: co najmniej 98 godzin Szybkość dozowania w trybie KVO: 0 - 5 ml/godz Szybkość dozowania w trybie BOLUS maks. 1500 ml/godz., ustawiana co max. 1 ml Programowane ciśnienie okluzji: płynne ustawianie w zakresie co najmniej 40 - 80 kPa Detektor powietrza: ustawianie czułości: jednorazowo 0,01 - 0.05 ml powietrza, maks. 1 ml w ciągu 15 min. infuzji Wyposażony w ergonomiczny uchwyt Czas ładowania akumulatora: max. 24 godz. Wymiary: 230 x 140 x 230 [mm] +/- 5 mm Warunki pracy: temperatura otoczenia w zakresie co najmniej +5 do 40°C wilgotność względna w zakresie co najmniej 20% - 90% Inne funkcje : - informacja o stanie naładowania akumulatora - biblioteka leków z możliwością modyfikacji - wskaźnik ciśnienia infuzji - programowanie nazwy oddziału - blokada zmiany parametrów hasłem - funkcja wypełniania drenu - funkcja STAND-BY (24h) - testy użytkownika i serwisowe Historia infuzji: do 2000 zdarzeń Regulacja głośności alarmu: co najmniej 3 poziomy głośności, ton przerywany lub ciągły Statyw jezdny z listwą przyłączeniową i możliwością przymocowania pompy oraz wieszakiem na kroplówki |
| POZ.3 | SSAK PRÓŻNIOWY LUB ELEKTRYCZNY | Ssak akumulatorowo-sieciowy wyposażony w co najmniej : - butlę 1l z poliwęglanu (sterylizacja w autoklawie w maksimum 120° C) - zestaw drenów silikonowych - filtr bakteryjny - łącznik drenów - przewód sieciowy do gniazdka - przewód z wtyczką samochodową - pojemnik na wydzielinę z zaworem zabezpieczającym przed przelaniem się pobieranej wydzieliny - wskaźnik ciśnienia - regulacja siły ssania - włącznik - wskaźnik zasilania - bateria wielokrotnego ładowania - ergonomiczny uchwyt do przenoszenia Zasilanie: akumulatorowe (z gniazda samochodowego 12V) oraz sieciowe 230V Czas pracy na naładowanym akumulatorze: minimum 45-50 minut Czas ładowania: max. 150 minut Napięcie zasilania: 230 V AC - 12 V DC Moc: max. 50 W Maksymalna siła ssąca: -0,75 bar (563 mm/Hg) Maksymalny przepływ: do 16 L / min Maksymalne ciśnienie: 75 kPa Wydajność: min. 40l/min Czas pracy z baterii co najmniej 45minut Wymiary: 350 x 210 x 180 mm +/- 10 mm |
| POZ.4 | APARAT KTG | Kardiotokograf do ciąży pojedynczej Głowice: budowa z co najmniej 9 kryształów częstotliwość 1 MHz Wyposażony w drukarkę prędkość druku: 1,2,3 cm/min Wyświetlacz 7 segmentowy typu LED Rodzaj sondy pomiaru skurczów macicy Funkcje dodatkowe co najmniej: -automatyczne wykrywanie ruchów płodu - Automatyczna analiza badania ktg - Autozerowanie sondy pomiaru skurczów macicy - możliwość ustawienia limitów alarmowych (górnych i dolnych) dla pomiaru FHR - możliwość ustawienia głośności rytmu serca - możliwość ustawienia głośności alarmu Wyposażenie standardowe minimum: -głowica KTG FHR1 - głowica KTG TOCO - marker KTG - dwie rolki papieru - żel instrukcja po polsku Zasilanie:100-240V AC, 50/60 Hz, ca.80VA DC 18V 2.5A Wymiary: 305 x 296 x 98mm +/- 10 mm Warunki pracy: temp. pracy w zakresie co najmniej 10°-45°C temp. przechowywania w zakresie co najmniej 10°-50°C wilgotność w zakresie co najmniej 30-85%" Częstotliwość ultradźwięków FHR (MHz) 1 Zakres FHR (bpm) co najmniej Od: 50 do: 240 |
| POZ.5 | APARAT EKG | Aparat EKG minimum 12-kanałowy FUNKCJE : - Bezprzewodowa transmisja danych - Zasięg co najmniej 10 metrów od urządzenia obsługującego - Podgląd on-line zapisu EKG 1, 3, 6 oraz 12-kanałowego na monitorze komputera, - Rejestracja w trybie manualnym oraz automatycznym - Archiwizacja danych pacjenta i badań w obszernej i łatwej w obsłudze bazie pacjentów oraz badań, - Generowanie badań w formacie pdf, - Zapis badania do pamięci USB - Przesyłanie zapisów badania poprzez e-mail, - Wydruk na drukarce laserowej w formacie A4 wybranych zapisów EKG, opisów badań oraz danych pacjenta, - Możliwość automatycznej analizy i interpretacji badania, - Możliwość manualnego wykonania pomiarów amplitudowo-czasowych. W ZESTAWIE co najmniej : - Kabel EKG - Papier EKG – 10 sztuk - Elektrody przyssawkowe - Elektrody kończynowe klipsowe - Żel EKG co najmniej 250g - Walizka na sprzęt medyczny - Wózek transportowy jezdny do aparatu EKG |
| POZ.6 | SSAK ELEKTRYCZNY | Ssak akumulatorowo-sieciowy wyposażony w : -butlę 1l z poliwęglanu (sterylizacja w autoklawie w 120° C) - zestaw drenów silikonowych - filtr bakteryjny - łącznik drenów - przewód sieciowy do gniazdka - przewód z wtyczką samochodową - pojemnik na wydzielinę z zaworem zabezpieczającym przed przelaniem się pobieranej wydzieliny - wskaźnik ciśnienia - regulacja siły ssania - włącznik - wskaźnik zasilania - bateria wielokrotnego ładowania - ergonomiczny uchwyt do przenoszenia Zasilanie: akumulatorowe (z gniazda samochodowego 12V) oraz sieciowe 230V Czas pracy na naładowanym akumulatorze: co najmniej 45 minut Czas ładowania: max. 150 minut Napięcie zasilania: 230 V AC - 12 V DC Moc: max. 50 W Maksymalna siła ssąca: -0,75 bar (563 mm/Hg) Maksymalny przepływ: 16 L / min Maksymalne ciśnienie: 75 kPa Wydajność: min. 40l/min Wymiary: 350 x 210 x 180 mm +/- 10 mm |
| POZ.7 | APARAT EKG | Aparat EKG minimum 12-kanałowy FUNKCJE : - Bezprzewodowa transmisja danych - Zasięg co najmniej 10 metrów od urządzenia obsługującego - Podgląd on-line zapisu EKG 1, 3, 6 oraz 12-kanałowego na monitorze komputera, - Rejestracja w trybie manualnym oraz automatycznym - Archiwizacja danych pacjenta i badań w obszernej i łatwej w obsłudze bazie pacjentów oraz badań, - Generowanie badań w formacie pdf, - Zapis badania do pamięci USB - Przesyłanie zapisów badania poprzez e-mail, - Wydruk na drukarce laserowej w formacie A4 wybranych zapisów EKG, opisów badań oraz danych pacjenta, - Możliwość automatycznej analizy i interpretacji badania, - Możliwość manualnego wykonania pomiarów amplitudowo-czasowych. W ZESTAWIE co najmniej : - Kabel EKG - Papier EKG – 10 sztuk - Elektrody przyssawkowe - Elektrody kończynowe klipsowe - Żel EKG min. 250g - Walizka na sprzęt medyczny - Wózek transportowy jezdny do aparatu EKG |
| POZ.8 | SSAK ELEKTRYCZNY | Ssak akumulatorowo-sieciowy wyposażony w minimum : - butlę 1l z poliwęglanu (sterylizacja w autoklawie w 120 ° C) - zestaw drenów silikonowych - filtr bakteryjny - łącznik drenów - przewód sieciowy do gniazdka - przewód z wtyczką samochodową - pojemnik na wydzielinę z zaworem zabezpieczającym przed przelaniem się pobieranej wydzieliny - wskaźnik ciśnienia - regulacja siły ssania - włącznik - wskaźnik zasilania - bateria wielokrotnego ładowania - ergonomiczny uchwyt do przenoszenia Zasilanie: akumulatorowe (z gniazda samochodowego 12V) oraz sieciowe 230V Czas pracy na naładowanym akumulatorze: co najmniej 45 minut Czas ładowania: max. 150 minut Napięcie zasilania: 230 V AC - 12 V DC Moc: max. 50 W Maksymalna siła ssąca: -0,75 bar (563 mm/Hg) Maksymalny przepływ: 16 L / min Maksymalne ciśnienie: 75 kPa Wydajność: min. 40l/min Wymiary: 350 x 210 x 180 mm +/-10 mm |
| POZ.9 | DETEKTOR TĘTNA PŁODU | Ultradźwiękowy detektor tętna płodu z odczytem częstości tętna Częstość akcji serca co najmniej w zakresie 50-210 bpm Czułość od co najmniej 10 tygodnia ciąży Głowica wąskokątna, ogólnego zastosowania BP2MHz, 25 mm --- Wyposażenie minimalne: - przetwornik - niski poziom szumów, - czysty dźwięk, - ręczna i automatyczna regulacja głośności, - co najmniej 10- stopniowa możliwość ustawienia i zapamiętania głośności pracy detektora - zliczanie tętna automatyczne i ręczne ( co najmniej 10 uderzeń) - wyświetlacz częstości tętna FHR LED - moduł ograniczenia zakłóceń kontaktowych, - częstotliwość fali ultradźwiękowej 2 MHz Wymiary części głównej: 145x66x32 mm +/- 5 mm Automatyczny i ręczny pomiar częstości, Opakowanie: torba Automatyczny wyłącznik po minimum max. 3 minutach przy braku sygnału Sygnalizacja stanu baterii. Czas pracy ciągłej co najmniej 30 godzin moc akustyczna 1W Zasilanie: akumulatorowe (R6/AA NiMH 1,2V), z układem oszczędzającym zużycie prądu |
| POZ.10 | SSAK ELEKTRYCZNY | Ssak akumulatorowo-sieciowy wyposażony w minimum : - butlę 1l z poliwęglanu (sterylizacja w autoklawie w 120° C) - zestaw drenów silikonowych - filtr bakteryjny - łącznik drenów - przewód sieciowy do gniazdka - przewód z wtyczką samochodową - pojemnik na wydzielinę z zaworem zabezpieczającym przed przelaniem się pobieranej wydzieliny - wskaźnik ciśnienia - regulacja siły ssania - włącznik - wskaźnik zasilania - bateria wielokrotnego ładowania - ergonomiczny uchwyt do przenoszenia Zasilanie: akumulatorowe (z gniazda samochodowego 12V) oraz sieciowe 230V Czas pracy na naładowanym akumulatorze: co najmniej 45 minut Czas ładowania: max. 150 minut Napięcie zasilania: 230 V AC - 12 V DC Moc: max. 50 W Maksymalna siła ssąca: -0,75 bar (563 mm/Hg) Maksymalny przepływ: 16 L / min Maksymalne ciśnienie: 75 kPa Wydajność: min. 40l/min Wymiary: 350 x 210 x 180 mm +/- 5 mm |
| POZ.11 | POMPA INFUZYJNA | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa. Posiada : - możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji, - możliwość pracy ze strzykawkami w zakresie co najmniej 10-60 ml różnych producentów, - automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki, - tryb pracy umożliwiający programowanie w jednostkach objętościowych, - tryb pracy umożliwiający programowanie w jednostkach wagowych, - funkcję bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS, - rozbudowany system alarmów, - wbudowaną biblioteka leków, - wbudowany system testów, - historię zdarzeń - możliwość długotrwałej pracy z akumulatora. Minimalne parametry użytkowe pompy infuzyjnej jednostrzykawkowej : - Prędkość dozowania: 0,1 ÷ 2000 ml/h dla strzykawki 50 ml 0,1 ÷ 1200 ml/h dla strzykawki 30 ml 0,1 ÷ 1000 ml/h dla strzykawki 20 ml 0,1 ÷ 600 ml/h dla strzykawki 10 ml - Objętość infuzji: 0,1 ÷ 1000 ml, ustawiana co 0,1 ml - Maksymalna prędkość dozowania dawki uderzeniowej (bolus): nastawiana co 0,1 ml/h do 2000 ml/h dla strzykawki 50 ml do 1200 ml/h dla strzykawki 30 ml do 1000 ml/h dla strzykawki 20 ml do 600 ml/h dla strzykawki 10 ml Jednostki programowania infuzji: ml/h, μg/h, mg/h, μg/kg/h, mg/kg/h, μg/kg/min, mg/kg/min Dawka uderzeniowa (bolus): do objętości strzykawki, ustawiana co max. 0,1ml Dawka początkowa: do objętości strzykawki Koncentracja leku: w zakresie co najmniej 0,1 ÷ 9999 μg/ml, mg/ml Waga pacjenta: do 300 kg Czas infuzji: maks. 99 godzin. Dokładność dozowania: ± 2% Programowane ciśnienie okluzji - 9 poziomów: w zakresie co najmniej 40 ÷ 120 kPa co max. 10 kPa Typy strzykawek: 10, 20, 30, 50/60 ml Parametry techniczne minimum: Zasilanie: 230 V AC ± 10%, 50 Hz Pobór mocy: maks. 10 VA Czas pracy z akumulatora: co najmniej 20 h przy prędkości 5 ml/h. Czas ładowania akumulatora: maksymalnie 24 h Wymiary gabarytowe (s x g x w): 320 x 180 x 140 mm +/- 5 mm Warunki pracy urządzenia: temperatura otoczenia w zakresie co najmniej + 5 °C do + 40 °C Wyświetlacz: LCD duży, czytelny, dwuwierszowy, Inne funkcje co najmniej : - likwidacja bolusa okluzyjnego (ABS) - automatyczne rozpoznawanie strzykawek - informacja o stanie naładowania akumulatora - biblioteka leków z możliwością modyfikacji - wskaźnik ciśnienia infuzji - programowanie nazwy oddziału - blokada zmiany parametrów hasłem - funkcja wypełniania drenu - testy użytkownika i serwisowe -historia infuzji: co najmniej 2000 zdarzeń Czas utrzymania danych w pamięci: do min. 10 lat Regulacja głośności alarmu: co najmniej 3 poziomy głośności, ton przerywany lub ciągły. |