Znak sprawy: ZAK/2019/05/00179

Załącznik nr 2 do Umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Remont posadzki na korytarzach (wykładzina PCW) .

Miejsce realizacji:

- Budynek  A2, ul. Kopisto 2A, Korytarze na II i III piętrze.

| Parametry minimalne wykładziny : |
| --- |
| Ilość, wymiary | 740m2 |
| Rodzaj wykładziny | heterogeniczna PCW |
| Grubość wykładziny | nie mniej niż 2mm |
| Ciężar całkowity | nie mniej niż 2800gr/m2 |
| Klasa ścieralności | grupa T |
| Odporność na odgniecenia | ≤ 0,05 mm |
| Światłoodporność | < 6 |
| Antypoślizgowość | DS: ≥ 0,30 |
| Gwarancja | co najmniej 15 lat |

Zakres robót obejmuje m.in.:

- usunięcie istniejących cokołów,

- wyrównanie obecnej posadzki wylewką samopoziomującą,

- montaż nowej wykładziny PCW z wywinięciem,

- utrzymanie porządku i czystości w miejscu wykonywania Robót, wywóz śmieci i odpadów oraz uporządkowanie miejsca wykonywania Robót po ich zakończeniu,

- dokonanie oględzin i stosownych przedmiarów

Gwarancja:

- min. 24 miesiące