INSTRUKCJA BHP

PRZY MAGAZYNOWANIU BUTLI Z GAZAMI SPAWALNICZYMI

I. WYMAGANIA  W STOSUNKU DO POMIESZCZENIA, MAGAZYNU

- Zamknięte magazyny na butle powinny być parterowe, ognioodporne, o lekkich dachach.

Odstępstwa od wymagań są dopuszczalne, za zezwoleniem organów Urzędu Dozoru Technicznego.

2. Magazyny otwarte powinny mieć podłogę oraz dach zabezpieczający butle przed wpływami  atmosferycznymi. Temperatura w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych nie może przekraczać 35°C, a w każdym pomieszczeniu powinien znajdować się termometr.

3. Prace związane z magazynowaniem, używaniem, transportem i konserwacją butli mogą być wykonywane tylko przez pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy bądź też pod bezpośrednim nadzorem tych pracowników.

- Pojemność magazynu butli nie może przekraczać 3.000 butli 40-litrowych. Magazyny te powinny być podzielone ogniotrwałymi ścianami na oddzielne pomieszczenia. W każdym pomieszczeniu wolno przechowywać najwyżej 500 butli. Każde pomieszczenie powinno mieć oddzielne wyjście na zewnątrz. Składy butli z gazami powinny być zaopatrzone w odpowiednie piorunochrony oraz we właściwy sprzęt przeciwpożarowy.

II. ZASADY BHP

1.  Zabronione jest magazynowanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i gazami palnymi oraz  gazami tworzącymi ze sobą mieszanką wybuchową, lub z karbidem. Butle z gazami palnymi mogą być przechowywane razem tylko z butlami na gazy obojętne.

2.  Butle napełnione gazem, mające tzw. stopy, powinny być przechowywane w pozycji pionowej lub zbliżonej do pionowej, zaworem do góry i zabezpieczone przed przewróceniem się.

3.  Butle z gazami mogą być wydawane z magazynu tylko z kołpakiem ochronnym, nakręcanym na głowicę butli. Butle opróżnione można układać w stosy o wysokości nie przekraczającej 1,5 m, zabezpieczone przed rozsunięciem się lub spadaniem i układane zaworami w jedną stronę.

4.  W odległości mniejszej niż 10 m od miejsca składowania butli nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych ani wykonywać robót z zastosowaniem płomienia otwartego, np.: prace spawalnicze.

5.  Układanie i przenoszenie butli napełnionych i opróżnionych o pojemności ponad 10 l winno być wykonywane z należytą ostrożnością przez co najmniej dwóch pracowników znających zasady pracy z butlami. Transport butli wewnątrz magazynu winien odbywać się na specjalnie do tego celu przeznaczonych wózkach. Przenoszenie butli przy pomocy elektromagnesów jest zabronione. Mechaniczne przenoszenie i przesuwanie butli jest dozwolone tylko po ich należytym umocowaniu.

6.   Butle z gazami mogą być składowane i transportowane tylko z kołpakiem ochronnym, nakręcanym na głowicę butli oraz ze ślepą nakrętką ochronną na króćcu bocznym zaworu butlowego.

7.  Podczas transportu butli nie wolno ich rzucać, przewracać, toczyć, uderzać o nie przedmiotami oraz używać ich do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem.

8.  Butli przeznaczonych do tlenu (lub podtlenku azotu) nie wolno smarować ani zanieczyszczać smarem, tłuszczem lub innymi substancjami zapalającymi się przy zetknięciu z tlenem i podtlenkiem azotu, ani też dotykać ich zatłuszczonymi rękami, szmatami lub narzędziami.

9.  Butle powinny być chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczającej 35°C. Butle napełnione gazami i butle opróżnione należy chronić przed opadami atmosferycznymi, przed trwałą wilgocią oraz przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

10. Po zakończeniu pracy środki transportu i elementy pomocnicze (nosze, palety, podkładki itp.) należy odstawić na przeznaczone dla nich miejsce.

IV. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

W razie wątpliwości, co do stanu bezpieczeństwa pracy, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji. W razie wypadku drogowego podczas przewożenia butli z gazem, gdy zachodzi podejrzenie rozszczelnienia butli należy oznaczyć w miarę możliwości strefę bezpieczeństwa i zawiadomić straż pożarną. Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu, a stanowisko pracy, na którym doszło do wypadku zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych, zmianą jego usytuowania, w tym położenia urządzeń technicznych, mebli itp.

Data:                             Sporządził:                                            Uzgodniono pod względem przepisów

BHP i Ochrony ppoż.

Zatwierdził: