Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY-zad.1

| LP | Opis produktu -wymagania | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Wartość brutto | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | głowica okularowa dwuoczna ze skośnym wglądem 45 stopni i regulacją odległości oczu (55-75) obiektywy achromatyczne: 4x, 10x, 40x (S)(obiektyw amortyzowany), 100x (S)(O)(obiektyw amortyzowany)(immersyjny) okulary: szerokokątne WF10x/18mm wyposażone we wskaźniki zakres powiększeń w skompletowaniu standardowym 40x- 1000x współosiowa obustronna śruba do makro i mikroregulacji (makroregulacja: +/-22 mm, mikroregulacja: +/-1.3 mm) miska rewolwerowa czteroobiektywowa oświetlenie preparatu przy użyciu diody LED oraz oświetlenie górne umożliwiające oświetlenie preparatów nieprzeźroczystych kondensor NA 1.25 ABBEGO z przysłoną irysowa , uchwytem na filtry i regulacją wysokości stolik przedmiotowy 105x95mm płaski dwuwarstwowy z podziałką (skala Noniusza) i z łapkami do mocowania preparatu umożliwiający płynne przesuwanie preparatu w osi XY za pomocą śruby współosiowej położonej ergonomicznie pod stolikiem - całość w styropianowym opakowaniu i kartonowym pudełku filtr niebieski, pokrowiec wbudowane akumulatory umożliwiające pracę bez podłączania do sieci Gwarancja min.12 miesięcy Przykładowy spełniający wymagania to mikroskop Optek Bino Student | 5 szt. |  |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.