ZP/UR/241/2019                                                                                               Załącznik nr 6 do Siwz

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

| Przedmiot zamówienia: Cytometr przepływowy |  |
| --- | --- |
| Oferowany przedmiot zamówienia (należy podać minimum: nazwę producenta, model oraz nr kat. producenta) | ……………………….. |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia / posiadana funkcjonalność (wszystkie puste pola należy wypełnić) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cytometr przepływowy wyposażony w laser niebieski 488 nm, laser czerwony 642 (+/- 5) nm i laser fioletowy 405 nm |  |
| 2. | System umożliwiający jednoczesną analizę parametrów FSC/SSC i min. 13 fluorescencji 13 kanałów fluorescencji - 0 punktów* 14-15 kanałów fluorescencji - 5 punktów* 16-17 kanałów fluorescencji - 10 punktów* 18-19 kanałów fluorescencji - 15 punktów* 20-21 kanałów fluorescencji - 20 punktów* >21 kanałów fluorescencji - 25 punktów* (*poza cenowe kryterium oceny ofert - Parametry techniczne ) |  |
| 3. | Możliwość akwizycji próbki z płytek 96-dołkowych i z pojedynczych probówek | Tak |
| 4. | Czułość systemu wyrażona w MESF dla FITC 20-30 - 0 punktów* 19-10 - 10 punktów* <10 - 25punktów* (*poza cenowe kryterium oceny ofert - Parametry techniczne ) |  |
| 5. | Czułość systemu wyrażona w MESF dla PE >10 - 0 punktów* 5-10 - 10 punktów* <5 - 25 punktów* (*poza cenowe kryterium oceny ofert - Parametry techniczne ) |  |
| 6. | Maks. 5 kanałów detekcji dla fluorescencji wzbudzanych dla laserem 488 nm |  |
| 7. | Maks. 6 kanałów detekcji dla fluorescencji wzbudzanych dla laserem 405 nm |  |
| 8. | Min. 2 kanały detekcji dla fluorescencji wzbudzanych dla laserem 642 nm |  |
| 9. | Możliwość wizualizacji komórek w galerii obrazów, w czasie rzeczywistym, podczas akwizycji próby (w celu określenia ich morfologii, precyzyjnej dyskryminacji dubletów, potwierdzenia bramkowania, wstępnej oceny dystrybucji sygnału fluorescencyjnego) | Tak |
| 10. | Możliwość akwizycji próby z określeniem oczekiwanej liczby komórek, objętości lub w określonym przez operatora czasie | Tak |
| 11. | Wbudowane czujniki poziomu płynów dostępne dla wszystkich zbiorników i informujące automatycznie o konieczności uzupełnienia płynów | Tak |
| 12. | Możliwość generowania dodatkowych parametrów morfologicznych dla każdego kanału detekcji: - rzeczywista powierzchnia komórki/sygnału umożliwiająca obliczenie powierzchni i średnicy obiektu), - stosunek mniejszej przekątnej do większej przekątnej obiektu umożliwiający precyzyjną dyskryminacje dubletów w oparciu o ich morfologię), - parametr opisujący dystrybucję fluorescencji w obrębie badanego obiektu Nie – 0 punktów* Tak – 25 punktów* (*poza cenowe kryterium oceny ofert - Parametry techniczne ) |  |
| 13. | Możliwość analizy komórek/cząsteczek w zakresie wielkości 0,3-100µm lub szerszym | Tak |
| 14. | Standard zapisu danych FCS 3.0 | Tak |
| 15. | Maksymalna szybkość akwizycji powyżej min. 20 tys. „eventów” na sekundę |  |
| 16. | Możliwość zliczenia rzeczywistej ilości komórek w próbce tzw. „real count” bez użycia dodatkowych odczynników wzorcowych (beadsów) | Tak |
| 17. | Krzyżowe zanieczyszczenie próbki (carryover) przy wykorzystaniu podajnika na płytki wielodołkowe: max 0,2% | Tak |
| 18. | Możliwość regulacji mocy laserów przez użytkownika | Tak |
| 19. | Zestaw komputerowy do sterowania urządzeń i analizy danych | Tak |
| 20. | Oprogramowanie: • Umożliwiające automatyczne przygotowywanie do pracy systemu (płukanie – start-up) i zamykanie (czyszczenie i sterylizacja - shutdown) • Umożliwiające automatyczną kalibrację i weryfikację urządzenia • Ostrzegające komunikatem w sytuacji przekroczenia maksymalnego sygnału fluorescencji • Umożliwiające przenoszenie plików z danymi do komercyjnych programów do analizy takich np.: FlowJo, CellQuest, ModFit, MultiCycle i WinMDI • Umożliwiające eksport danych do formatu zgodnego MS Excel • Umożliwiające monitorowanie parametrów pracy systemu • Umożliwiające wizualizację danych za pomocą tzw.„heat-map” • Posiadające automatyczną funkcję nakładania na siebie wybranych histogramów i dot plotów z różnych prób (overlay) • Umożliwiające przeprowadzenie automatycznej kompensacji po akwizycji próbki | Tak |
| 21. | Możliwość rozbudowy o min. 3 kolejne lasery wzbudzające fluorescencje i o min 6 kanałów detekcji fluorescencji (sumarycznie dla dodatkowych laserów) systemu bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego bez konieczności odsyłania sprzętu do producenta. Rozbudowa może być dokonywana etapowo – 1 laser i dedykowane kanały detekcji. | Tak |
|  | Pozostałe wymagania: | Oferowane warunki gwarancji i realizacji dostawy |
| 22. | **Gwarancja jakości: min. 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu instalacji u Zamawiającego. (** poza cenowe kryterium oceny ofert –Gwarancja jakości) |  |
| 23. | Dostawca zapewnia wsparcie aplikacyjne | Tak |
| 24. | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. |  |
| 25. | Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego |  |
| 26. | Bezpłatne szkolenie, dostawa i instalacja w siedzibie Zamawiającego. | Tak |

* Za oferowane parametry z pozycji: 2, 4, 5, 12, Wykonawca może otrzymać punkty w kryterium Parametry techniczne.

** Za oferowany okres gwarancji jakości z pozycji: 22  Wykonawca może otrzymać punkty w kryterium oceny ofert: Gwarancja jakości:

- gwarancja jakości wynosząca 12 miesięcy –0 punktów,

- gwarancja jakości wynosząca 24 miesiące – 10  punktów.

……………………………………….

(data i podpis Wykonawcy)