ZP/UR/94/2019								Załącznik nr 1.1 do siwz

Opis przedmiotu zamówienia  -  Zadanie 2: Dostawa zestaw do krioprezerwacji dla Biobanku UR

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |
| --- | --- |
| Zestaw do krioprezerwacji |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Zbiornik do przechowywania prób w ciekłym azocie |  |  |
| 1. | Konstrukcja: aluminiowa izolowana próżniowo | TAK / NIE | XXXX |
| 2. | Pokrywa: możliwość założenia kłódki | TAK / NIE | XXXX |
| 3. | Statyczne tempo parowania: max. 0.33 litra/dzień | TAK / NIE | XXXX |
| 4. | Waga pustego zbiornika: max. 12,9 kg | TAK / NIE | XXXX |
| 5. | Waga pełnego zbiornika: max. 37,5 kg | TAK / NIE | XXXX |
| 6. | Wymiary zewnętrzne (średnia x wysokość): max. 461 x 705 mm | TAK / NIE | XXXX |
| 7. | Średnica wlewu: min. 120, max. 125 mm | TAK / NIE | XXXX |
| 8. | Pojemność robocza: 600 krioprobówek 1.2/2.0 ml | TAK / NIE | XXXX |
| 9. | Wyposażony w stelaże | TAK / NIE | XXXX |
| 10. | Wyposażony w pudełka kriogeniczne mieszczące łącznie 600 prób 1.2/2.0 ml | TAK / NIE | XXXX |
| 11. | Maksymalna ilość ciekłego azotu: 30 litrów | TAK / NIE | XXXX |
| 12. | Gwarancja: min. 12 miesięcy | TAK / NIE | XXXX |
| 13. | Podstawa jezdna: kompatybilna ze zbiornikiem | TAK / NIE | XXXX |
|  | Zbiornik do przechowywania i transportu ciekłego azotu |  |  |
| 1. | Konstrukcja: aluminiowa izolowana próżniowo | TAK / NIE | XXXX |
| 2. | Pokrywa: możliwość założenia kłódki | TAK / NIE | XXXX |
| 3. | Statyczne tempo parowania: max. 0.12 litra/dzień | TAK / NIE | XXXX |
| 4. | Waga pustego zbiornika: max. 5,9 kg | TAK / NIE | XXXX |
| 5. | Waga pełnego zbiornika: max. 14,1 kg | TAK / NIE | XXXX |
| 6. | Wymiary zewnętrzne (średnia x wysokość): max. 300 x 555 mm | TAK / NIE | XXXX |
| 8. | Średnica wlewu: min. 45, max. 50 mm | TAK / NIE | XXXX |
| 9. | Maksymalna ilość ciekłego azotu: 10 litrów | TAK / NIE | XXXX |
| 10. | Gwarancja: min. 12 miesięcy | TAK / NIE | XXXX |
|  | Pojemnik do zamrażania prób w kontrolowanej temperaturze |  |  |
| 1. | Typ: bezalkoholowy (bez konieczności stosowania jakichkolwiek dodatkowych substancji) | TAK / NIE | XXXX |
| 2. | Pojemność: 12 kriofiolek 1.0/2.0 ml | TAK / NIE | XXXX |
| 3. | Tempo schładzania: -1̊C | TAK / NIE | XXXX |
|  |  | TAK / NIE | XXXX |

UWAGA !!

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.