ZP/UR/92/2016                                                               		Załącznik nr 1a do Siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## „Usługa przeglądów technicznych, konserwacji i awaryjnych napraw urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego                                    zlokalizowanych w Rzeszowie przy ul. Pigonia, Dąbrowskiego, Rejtana, Kopisto, Jałowego, Cichej, Ćwiklińskiej, Zelwerowicza, Grunwaldzkiej, Moniuszki oraz w Werynii od 01.01.2017 do 31.12.2018 roku ”.

- Konserwacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obejmuje:

- cztery (4) kompleksowe przeglądy w ciągu roku (1 przegląd na kwartał) oraz bezpłatną bieżącą konserwację zgodnie z DTR urządzeń – dla urządzeń określonych                                w punkcie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6

- dwa (2) kompleksowe przeglądy w ciągu roku (1 przegląd przed sezonem letnim, drugi przed sezonem zimowym) oraz bezpłatną bieżącą konserwację zgodnie z DTR urządzeń – dla urządzeń określonych w punkcie nr 7, 8, 9, 10

- jeden (1) kompleksowy przegląd i konserwację w ciągu roku – dla urządzeń

określonych w punkcie nr  11, 12, 13, 14, 15, 16

CZTERY KOMPLEKSOWE PRZEGLĄDY W CIĄGU ROKU – 1 PRZEGLĄD NA KWARTAŁ

- Budynek Biblioteki Głównej przy ul. Pigonia 8 w Rzeszowie

System tworzą:

- Centrala klimatyzacyjna z nawilżaniem 		        			- 6 szt.

- Centrala klimatyzacyjna z wymiennikiem obrotowym			- 4 szt.

- Chłodnica wody lodowej Daikin EUWA 100K				- 2 szt.

- Zestaw pomp wody lodowej PLM2 65/140			- 3 szt./1 komplet

- Duo – Split serwerownia pok. 125						- 1 szt.

- Split Chigo – wypożyczalnia (parter)					- 1 szt.

- Split Multi – sala konferencyjna						- 1 szt.

- Split Daikin Easy – pok. 111						- 1 szt.

- Czerpnia powietrza – pomieszczenie  007					- 1 szt.

- Wyrzutnia powietrzna – pomieszczenie  507				- 1 szt.

- Zestaw pomp Ciepła Technologicznego				- 2 szt./1 komplet

- Sterownia central wentylacyjnych					- 1 szt.

- Budynek Wydziału Muzyki przy ul. Dąbrowskiego 83 w Rzeszowie.

System tworzą:

- Centrala wentylacyjna Dospel				        		-  3 szt.

- Chiller wody lodowej							 - 1 szt.

- Klimakonwektory (York)							 - 5 szt.

- Budynek D3 Wydz. Biologiczno-Rolniczy przy ul. Ćwiklińskiej 2 w Rzeszowie.

System tworzą:

- Centrale wentylacyjne 							- 2 szt.

- Agregat wody lodowej							- 1 szt.

- Elektrodowy nawilżacz parowy						- 2 szt.

- Budynek D9 Centrum Transferu Technologii przy ul. Zelwerowicza 4 w Rzeszowie

System tworzą:

- Freonowy agregat skraplający				             		- 4 kpl.

- Agregaty skraplające							- 5 szt.

- Agregat wody lodowej							- 1 szt.

- Klimakonwektory								- 36 szt.

- Centrale wentylacyjne 							- 9 szt.

- Budynek D10 Centrum Innowacji przy ul. Ćwiklińskiej 2 w Rzeszowie.

System tworzą:

- Centrale wentylacyjne							- 14 szt.

- Agregaty 									 - 6 szt.

- Chłodnice									 - 3 szt.

- Klimatyzatory ( wewnętrzne 2 szt., zewnętrzne 1 szt.)			 - 3 szt.

- Szafa klimatyzacyjna ze skraplaczem					 - 1 kpl.

- Klimakonwektor							 	 - 2 szt.

- Budynek D1 Wydz. Ekonomi przy ul. Ćwiklińskiej 2 w Rzeszowie

System tworzą:

- Centrale wentylacyjne VTS 					          	 - 6 szt.

- Jednostka wewnętrzna VRF FUJITSU					 - 24 szt.

- Jednostka zewnętrzna VRF       	    					 - 6 szt.

DWA KOMPLEKSOWE PRZEGLĄDY W CIĄGU ROKU

- Budynek A1 (Rektorat i Aula) przy ul. Rejtana 16C w Rzeszowie

System tworzą:

- Centrala wentylacyjna							- 2 szt.

- Split									- 3 szt.

- Klimatyzator kanałowy							- 1 szt.

- Budynek A1 Administracja Centralna przy ul. Rejtana 16C w Rzeszowie

System tworzy:

- Klimatyzator inwerter jednofazowy Fujitsu Plasma	  		- 1 szt.

- Klimatyzator inwerter Electra ELSI –JGF012-N11 				- 5 szt.

- Klimatyzator GREE typu Split – pok. 6,7,8,					- 3 szt.

- Klimatyzator  MDV typu Split – pok. 1, 1a, 2				- 3 szt.

- Budynek A2 ul. Kopisto 2A w Rzeszowie

System tworzy:

- Klimatyzator FUJITSU ABYA 36L BT (serwerownia)				- 2 szt.

- Klimatyzator FUJITSU ASY 24UBBN (serwerownia)				- 1 szt.

- Klimatyzator MCOUAY MSWM020GR-ACIAC-R (serwerownia) 		-1 szt.

- Klimatyzator CHIGO CS-35H3A-M94AH4 – pok. 32				- 1 szt.

- Budynek A3 ul. Kopisto 2B w Rzeszowie

System tworzą:

- Klimatyzator GREE typu Split							- 2 szt.

- Klimatyzator LG typu Split							- 1 szt.

- Klimatyzator Chigo typu Split							- 2 szt.

- Chiller wody lodowej VenaClima						- 1 szt.

JEDEN KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD I KONSERWACJA W CIĄGU ROKU

- Budynek B1 Wydz. Pedagogiczny przy ul. Jałowego 24 w Rzeszowie

System tworzy:

- Klimatyzator inwerter jednofazowy  Chigo CS-51H 3A-P87AH4 	         	  - 1 szt.

- Klimatyzator  inwerter AB Klima trójfazowy - AB-C36HRN1           	  - 2 szt.

- Budynek A2 ul. Kopisto 2A w Rzeszowie

System tworzy:

- Klimatyzator CHIGO CS-35H3A-M94AH4 – pok. 31			- 1 szt.

- Klimatyzator LG G24H – pok. 233						- 1 szt.

- Klimatyzator SINCLAR ASH 12AIE – pok. 104-108			- 5 szt.

- Zespół Obiektów Socjalnych „Cicha” w Rzeszowie

System tworzy:

- DS. Laura ul. Cicha 2 i 2a

- Klimatyzator – FUJITSU ASYG 09LLCC 					– 8 szt.

- Klimatyzator – WHIRLPOOL – SPLIT – AMD 031/1 				– 1 szt.

- Klimatyzator – AKAI – AC – GS12HS12HRC2F 				– 5 szt.

- Klimatyzator  - LG – ASH246TKA2 						– 1 szt.

- Modułowa centrala klimatyzacyjna podwieszana typu MCKD 		– 1 szt.

- Centrala nawiewna z agregatem gazowym typu AERMEC  R410A 		– 1 szt.

- w DS. Filon ul. Cicha 4

- Klimatyzator FUJITSU  ASYGO9LLCC 		            			 –5 szt.

- Klimatyzator – MDV – MSC – 18HRN1 					– 2 szt.

- Budynek E4 przy ul. Cichej 2a

- Centrala wentylacyjna MCKD4 KLIMOR					- 1 szt.

- Aparat grzewczo-wentylacyjny NEOLUX 4					- 1 szt.

- Zespół Obiektów Werynia Instytut Biotechnologii w Werynii

System tworzą:

- Klimatyzator Whirpool AC 19000ch						- 2 szt.

- Klimatyzator Whirpool AC 24 K CH – 2					- 1 szt.

- Klimatyzator Blyss GWH 12NB-K3NNB3A/1					- 2 szt.

- Klimatyzator Blyss GWH 12NB-K3NNB3A/0					- 2 szt.

- Klimatyzator Refigeracion iberica CTE063M6ED				- 3 szt.

- Klimatyzatory przenośne 357 DOH						- 4 szt.

- Budynek  C3, ul. Grunwaldzka 13 w Rzeszowie

System tworzy:

- Klimatyzatory ścienne typu SPLIT 					- 6 szt.

- Budynek C8, ul. Moniuszki 10 w Rzeszowie

System tworzą:

- Klimatyzator typu SPLIT marki FUJITSU – ASYG 24 FLCC – pok. 21 	- 1 szt.

- Klimatyzator typu SPLIT marki FUJITSU – ASYG 12 LMCA – pok. 19, 20, sekretariat – 3 szt.

- Klimatyzator typu SPLIT marki FUJITSU – ASYG 09 LMCA – pok. 18	- 1 szt.

II.  Opis usługi przeglądu technicznego.

- Każdy przegląd techniczny obejmuje czynności wynikające z dokumentacji i instrukcji obsługi urządzenia producenta, a w szczególności:

- sprawdzenie parametrów pracy urządzeń;

- sprawdzenia szczelności instalacji chłodniczej wraz z usunięciem ewentualnych nieszczelności;

- regulację ciśnienia, parowania i skraplania w układach chłodniczych;

- uzupełnienie czynnika chłodniczego do maksymalnego poziomu;

- regulację wszystkich mechanizmów instalacji, zaworów i innych zespołów mających wpływ na jakość pracy klimatyzacji i wentylacji;

- kontrola zużycia filtrów z ewentualną wymianą lub czyszczeniem (w ramach przeglądu należy wykonać czyszczenie filtrów, natomiast jeżeli zajdzie konieczność  wymiany filtrów to Wykonawca zobowiązany jest do ich dostarczenia i wymiany, natomiast Zamawiający ponosi jedynie koszty wymienianych filtrów);

- oczyszczenia parowników i powierzchni wymiany ciepła skraplacza;

- sprawdzenie parametrów pracy wentylatora i sprężarki;

- sprawdzenie parametrów pracy grzałek w układzie sprężarki;

- sprawdzenie szczelności i drożności przewodów skroplin oraz tac ociekowych;

- sprawdzenie stanu izolacji zimnochronnej na ciągach chłodniczych;

- sprawdzenie połączeń instalacji elektrycznych na listwach zaciskowych i ich poprawa;

- sprawdzenie parametrów elektrycznych instalacji zasilania, sterowania oraz silników                               elektrycznych sprężarki i wentylatora;

- sprawdzenia poprawności działania złóż nawilżających;

- sprawdzenie naciągu pasków i ewentualna wymiana pasków (koszt pasków ponosi Zamawiający);

- kontrola pracy kierownic powietrza;

- sprawdzenie stanu układu sterowania w funkcji temperatury, wilgotności i hałasu;

- sprawdzanie klap oddymiających w kanałach wentylacyjnych;

- sprawdzanie w magazynach książek klap p.poż AT -15-3242/98;

- czyszczenie czerpni wraz z wymianą filtrów;

- sprawdzanie parametrów pracy pomp CT;

- sprawdzanie szczelności instalacji i stanu izolacji rurociągów CT.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności przeglądowe z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu obsługi tego typu instalacji                              i przepisów p. pożarowych.

- Usługa przeglądu technicznego wykonywana będzie w dni robocze w godzinach pracy i przy obecności administratora budynku. Terminy przeglądów będą obustronnie ustalane pomiędzy wykonawcą, a konkretnymi administratorami budynków.

- Każdy przegląd techniczny wpisywany będzie do książki serwisowej, w której wymagane jest potwierdzenie ze strony administratora o wykonanym przeglądzie, będące podstawą do  rozliczenia usługi przeglądu.

- Koszt wymienionych podczas przeglądu części ponosi Zamawiający.

III. Naprawa awaryjna.

- Usługa awaryjnej naprawy wykonywana będzie w zależności od potrzeb, każdorazowo na zlecenia Zamawiającego w ciągu max. 36 godzin od zgłoszenia i w obecności administratora obiektu. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych, naprawa musi się zakończyć w terminie do 3 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia awarii.

- Koszt wymienionych części ponosi Zamawiający i rozliczany będzie w oparciu o fakturę wystawioną każdorazowo przez Wykonawcę.

- Jeżeli w wyniku awarii nastąpi całkowite opróżnienie zładu, to koszt napełnienia instalacji ponosi Zamawiający.

- Czas reakcji na zgłoszoną awarię  - max. 24 godziny.

IV. Oferta powinna zawierać:

- Cenę za jeden przegląd techniczny dla wszystkich budynków (łącznie z rozbiciem zaoferowanej ceny na każdy z budynków)– w cenie przeglądu powinien być uwzględniony koszt dojazdu.

- Cena roboczogodziny (wraz z dojazdem) za wykonanie :

a) naprawy zdiagnozowanej po wykonaniu przeglądu, konserwacji. Szacowana liczba roboczogodzin do wykonania  – 150 roboczogodzin.

b) naprawy po zdiagnozowaniu awarii przez Zamawiającego. Szacowana liczba  roboczogodzin do wykonania  – 130 roboczogodzin.

Podana powyżej liczba roboczogodzin jest liczbą szacunkową, podaną w celu obliczenia wartości umowy. Faktyczna liczba roboczogodzin może ulec zmianie, przy czym stawka podana w ofercie Wykonawcy za roboczogodzinę będzie niezmienna.

V. Kryteria wyboru oferty

- Cena za przegląd – 50%

- Cena roboczogodziny za wykonanie naprawy zdiagnozowanej po wykonaniu przeglądu, konserwacji – 25%

- Cena roboczogodziny za wykonanie naprawy po zdiagnozowaniu awarii przez Zamawiającego - 15%

- Czas reakcji na zgłoszoną awarię  - 10%