zał. nr 2 do zapytania ZAK/2019/02/00184

Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA PROJEKTORA

| Rozdzielczość własna | XGA (1024 x 768) |
| --- | --- |
| Jasność | 3500 ANSI Lumens |
| Kontrast | 15, 0001:1 |
| Rozdzielczość maks | WUXGA (1920 x 1200) @60Hz |
| Proporcje obrazu | 4:3 |
| Żywotność i typ lampy | 4000/5000/7000 godzin (tryb Normal/Eco/Dynamic Eco), 240 W/190 W |
| Rodzaj matrycy | Pojedynczy układ DLP 0,55” (technologia Texas Instruments) |
| Wielkość układu | 0.55" |
| Współczynnik projekcji | 1,6- 1,92 |
| Przekątna obrazu | 25,6" - 256,4" |
| Odległość od ekranu | 1 - 10m |
| Obiektyw | F = 2.5 - 2.72, f = 17.81 - 21.35 mm |
| Wsp. powiększenia | 1.2x |
| Przesunięcie | 114% |
| Korekcja zniekształcenia trapezowego | +/-40 stopni |
| Głośniki | 10W (Mono) |
| Obsługiwane systemy wideo | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L) |
| Złącza wejścia/wyjścia | Wej. VGA (D-Sub 15 styków) (2), Liczba gniazd HDMI , S-Video, Composite Video , Wej. audio (Mini Jack) (3), Wyj. VGA (D-Sub 15 styków) , RJ45, Trigger (12V) , RS-232, USB A (zasilanie), USB miniB (funkcje serwisowe), Mikrofon (Mini Jack) |
| Gniazda wejścia/wyjścia | HDMI v1.4b, VGA-In (x2), S-Video, Composite Video, Audio-In (Mini-Jack)(x3), VGA-Out, USB (Type A for 5V/1.5A Power Only), Audio-Out (Mini-Jack), RJ45, RS-232, Mini-USB (Service), Microphone (Mini-Jack), 12V Trigger |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 314 x 216 x 126 mm |
| Masa | 3.05 kg |
| Poziom hałasu | 30 dB/32 dB (tryb Normal/Eco) |
| Zasilanie | Zasilanie: 100-240 V AC, 50/60 Hz, pobór: 320 W/260 W (tryb Normal/Eco), < 0,5 W (stan gotowości) |
| 3D Ready (DLP Link PC+Video) | Tak |
| Lampa zapasowa nr cz. | 5811119560-SVV |
| Pilot nr cz. | 5041818400 |
| Akcesoria w zestawie | Kabel VGA , Instrukcja obsługi (CD) , Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy , Pilot (z baterią) |
| Akcesoria dodatkowe | Lampa zapasowa nr cz. : 5811119560-SVV , Pilot nr cz. : 5041818400 |
| Gwarancja | Standardowa gwarancja: 3 lat na projektor 1 rok lub 1000 godzin na lampę (wcześniejszy z tych dwóch warunków) , Gwarancja edukacyjna: 5 lat na projektor 3 lata lub 2000 godzin na lampę (wcześniejszy z tych dwóch warunków). |

SPECYFIKACJA PRZYŁĄCZA

OPIS

Kolor biały/stalowy

Regulowana długość uchwytu

Uniwersalny uchwyt do projektorów

Możliwość montażu bezpośredniego do sufitu

Możliwość przeciągnięcia kabla bez końcówki

Maksymalny rozstaw otworów mocujących projektora - 32 cm

Mocowanie bezpośrednie lub z regulacją 43 - 65 cm

Maksymalny udźwig - 10 kg

Możliwość regulacji pochylenia w osi uchwytu +/- 22.5°

Możliwość regulacji pochylenia na boki +/- 15°

DANE TECH.

Typ:

sufitowy

Maksymalne obciążenie:

10 kg

Możliwość pochylenia:

w osi projektora +/- 15°, na boki +/- 22.5°

Odległość od punktu mocowania:

43 - 65 cm

Możliwość ukrycia przewodów w uchwycie:

bez złącza

Kolor:

biały

Materiał:

Stal

oraz usługa montażu w salach dydaktycznych instytutu